附件1：

滨海新区农作物秸秆综合利用工作进度统计表

填报街镇（盖章）：       街（镇 ）          统计时间：     年   月   日

| 一、秸秆综合利用作业情况 | 作物种类 | 种植面积（万亩） | 秸秆综合利用进度（万亩） | 已播下茬（万亩） | 焚烧隐患（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粉碎还田 | 离田外运 | 青贮 | 黄贮 |  |  |
|  | 水稻 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小麦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玉米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棉花 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离田秸秆综合利用情况（万亩） |
|  | 肥料化 | 饲料化 | 燃料化 | 基料化 | 原料化 | 收储场暂存 |
|  | 投入作业机具 | 收割机(加装秸秆粉碎还田装置) | 台 |
|  |  | 秸秆捡拾打捆机 | 台 |
|  |  | 秸秆混埋(深松、深翻、旋耕、耙地) | 台 |
| 二、巡查推动情况 | 成立巡查组 | 个 | 累计检查粉碎还田装置 | 台 |
|  | 累计出动巡查人员 | 人次 | 其中本月出动巡查人员 | 人次 |
|  | 发现焚烧火点 | 个 | 过火面积 | 亩 |
|  | 采取的处理措施 |  |
| 三、宣传工作情况 | 召开现场会 | 次 | 召开动员会、部署会 | 次 |
|  | 开展下乡进村宣传 | 次 | 印发宣传材料 | 份 |
|  | 张贴、悬挂、刷涂标语口号 | 条 | 投放公益广告、媒体宣传报道 | 次 |
| 四、其他工作动态 |  |

附件2：

农作物秸秆综合利用技术指导意见

一、玉米秸秆综合利用作业

1.玉米收获机收获作业→秸秆粉碎还田作业→机耕覆盖→机播下茬作物

2.玉米收获机收获作业（不粉碎秸秆）→秸秆搂集铺条作业→秸秆打捆机打捆→田间捡拾转运→装载或码放堆垛作业

3.鲜食玉米人工收获→秸秆粉碎还田作业→机耕覆盖→机播下茬作物

4.全株（青饲）玉米青饲收获机收获作业→灭茬处理→整地后播种

玉米秸秆机械化还田技术

（一）技术路线。

（1）玉米联合收割机收获玉米，在收获玉米果穗的同时实现秸秆粉碎还田，旋耕灭茬整地，可根据土壤状况进行深松或深翻。

（2）玉米青贮饲料收获后，将玉米根茬进行粉碎还田。

（二）机具配置。带秸秆还田功能的玉米联合收割机、青饲料收获机、茎穗兼收型玉米收获机、与大中型拖拉机配套的秸秆粉碎还田机、铧式犁、深松机及旋耕（灭茬）机等。

（三）技术要点。

（1）联合收割机收获玉米并粉碎玉米秸秆。切碎后秸秆长度小于10厘米，以3～5厘米为宜，均匀抛撒，茬高小于5厘米，防止漏切。

（2）玉米青贮。利用专用的青贮饲料收获机，在田间一次完成玉米植株的切割、输送、切碎及将切碎物卸入饲料拖车等作业，要求秸秆含水量大于65%，秸秆切碎长度小于3厘米，割茬高度不大于15厘米。

（3）深松或翻耕作业。采用深松机（或深松旋耕一体机）进行土壤深松，深度在25厘米以上或采用铧式犁进行深翻作业，耕深一般在20厘米以上为宜。深翻后应及时进行播种作业。深翻作业一般不适宜砂质土壤。

（4）灭茬整地。采用旋耕机或秸秆还田机将根茬、秸秆与土壤充分混合，消除因秸秆造成的土壤架空；或采用旋耕灭茬施肥播种复式作业机具整地并机播小麦和镇压。

（5）其他要求。可以撒施适量秸秆腐熟剂或浇塌墒水，促进秸秆腐解。高粱、大豆等作物秸秆粉碎还田可参照玉米技术模式。

二、小麦秸秆综合利用作业

1.小麦秸秆还田作业技术路线：小麦联合收割机收获→小麦秸秆粉碎抛洒还田→免耕播种

2.小麦秸秆捡拾打捆作业路线：小麦联合收割机收获（不粉碎秸秆）→小麦秸秆打捆机打捆（圆捆、方捆）→田间捡拾转运→装载或码放堆垛作业

3.小麦收获打捆联合作业技术路线：小麦联合收获与秸秆打捆联合作业→免耕播种/离田

小麦秸秆机械化还田技术

（一）技术路线。采取小麦联合收获作业，一次完成小麦收获和秸秆粉碎还田作业，留茬较高的应用秸秆粉碎还田机再次粉碎，使用免耕播种机播种玉米，或旋耕后播种。

（二）机具配置。带秸秆还田功能的小麦联合收割机、秸秆粉碎还田机、旋耕机、免耕播种机等。

（三）技术要点。

（1）采取小麦联合收获作业，一次完成小麦收获和秸秆粉碎还田作业。割茬高度10-15厘米，高度一致；若采用高留茬覆盖，割茬高度不高于30厘米。

（2）施肥。根据地力基础和产量目标确定肥料用量、时期及底追比例，要增施一定量的磷、钾肥和有机肥，提倡测土配方施肥和机械深施。

（3）作业质量要求。小麦秸秆切碎长度不大于10厘米，抛撒不均匀率小于20%，小麦秸秆含水率为15％-25％。

三、棉花秸秆综合利用作业

棉花秸秆捡拾粉碎收集作业技术路线：棉花人工采摘收获→棉花拔秆机拔秆作业→棉秆捡拾粉碎收集→运输

- 水稻秸秆综合利用作业

水稻秸秆收集转运作业技术路线：秸秆搂集作业→打捆机捡拾打捆作业→田间运输作业→装载或码放堆垛作业

玉米、小麦秸秆机械化还田就是把玉米、小麦秸秆通过机械切碎或粉碎后，直接撒在地表后通过机械深耕翻或旋耕埋入土壤，或将粉碎后的玉米秸秆用作青贮饲料，实现过腹还田。秸秆还田可以改良土壤结构，增加土壤肥力，减少环境污染，改善农田环境。本意见针对我市小麦、玉米秸秆机械化粉碎还田技术制定，各区应参考本指导意见，结合当地农业生产实际，进一步完善玉米、小麦秸秆机械化粉碎还田作业技术模式，提高秸秆还田质量，达到蓄水保墒、培肥地力的目的。